## Slide 1
Kĩ thuật 4
KHÂU THƯỜNG

## Slide 2
Quan sát và nhận xét, quy trình thực hiện.

## Slide 3
1. Muốn khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường ta cần làm như thế nào?

## Slide 4
Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường ta cần thực hiện các bước sau:
*Bước 1: Vạch dấu đường khâu.
*Bước 2: Khâu lược ghép hai mép vải.
(Khâu lược là khâu các mũi khâu thường dài khoảng 1 cm, để cố định hai mép vải. Đường khâu lược cách đường vạch dấu khoảng 2 mm.)
* Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường.
Quy trình thực hiện

## Slide 5
Bước 1: Vạch dấu đường khâu
. . . . . . . . . . . .
1 cm

## Slide 6
Bước 2: Khâu lược ghép hai mép vải
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

## Slide 7
Bước 3:
Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
. . . . . . . . . .

## Slide 8
. . . . . . . . . .
Mặt sau
Mặt trước
. . . . . . . . . .
Bước 3:
Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường

## Slide 10
Ghi nhớ
1. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường được thực hiện theo ba bước:
Vạch dấu đường khâu trên mặt trái của một tấm vải.
Khâu lược hai mép vải.
Khâu theo đường dấu.
2. Trước khi khâu lược cần úp hai mặt phải của hai mảnh vải vào nhau. Đường khâu được thực hiện trên mặt trái của hai tấm vải.

## Slide 11
Bước 2: Khâu lược ghép hai mép vải
. . . . . . . . .
Bước 1: Vạch dấu đường khâu
. . . . . . . . .
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
Thực hành khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
1 cm
. . . . . . . .

## Slide 12
Hoạt động 3:Thực hành (Ở nhà)
Lưu ý
Khi xâu chỉ vào kim
Trước khi thực hiện khâu lược và khâu thường
Trong lúc thực hành khâu
Kết thúc đường khâu

## Slide 13
Tiêu chuẩn đánh giá - Trưng bày sản phẩm
- Đường khâu thẳng.
- Các mũi khâu cách đều nhau.
- Các mũi khâu được thực hiện ở mặt trái hai mảnh vải.