## Slide 1
KĨ THUẬT 4
Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu
đột thưa

## Slide 2
Kỹ thuật: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa
MỤC TIÊU
Biết cách gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa.
Gấp được mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa đúng quy trình, đúng kỹ thuật.
Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, khéo léo của đôi bàn tay khi cắt, khâu, thêu.

## Slide 3
CHUẨN BỊ
Kéo, thước kẻ, bút chì
Kim khâu, kim thêu chỉ khâu, chỉ thêu
Vải khâu
20cm
15cm
Kỹ thuật: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa

## Slide 4
Quy trình thực hiện
Bước 1: Gấp mép vải (hình 1 và 2).
Bước 2: Khâu lược đường gấp mép vải (hình 3)
Bước 3: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa (hình 4)
Quan sát tranh quy trình và nêu các bước khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa?

## Slide 5
Bước 1: Gấp mép vải
Đặt mảnh vải lên bàn, mặt trái ở trên. Vuốt phẳng mặt vải.
Kẻ 2 đường thẳng cách đều: đường 1 cách mép vải 1cm. Đường 2 cách đường thứ nhất 2cm
Gấp mép vải lần 1 theo đường 1.
Gấp mép vải lần 2 theo đường 2.

## Slide 6
Khâu lược bằng mũi khâu thường dài mũi.
Bước 2: Khâu lược đường gấp mép vải
Khâu lược bằng mũi khâu nào ?

## Slide 7
Bước 3: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa
Trước khi khâu cần làm gì ?
Trước khi khâu:
- Lật mặt vải có đường gấp mép ra phía sau.
- Vạch một đường ở mặt phải của vải.
Sau khi khâu xong phải làm gì ?
Khâu xong:
Rút bỏ sợi chỉ khâu lượt
Kết thúc đường khâu cần làm gì ?
Kết thúc:
Gút, cắt chỉ.

## Slide 8
QUY TRÌNH THỰC HIỆN
Bước 1.Gấp mép vải
Bước 2. Khâu lược đường gấp mép vải
Bước 3. Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa
Kỹ thuật: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa

## Slide 9
Kỹ thuật: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa
NHỮNG LƯU Ý KHI THỰC HIỆN
- Khâu từ phải sang trái (nếu thuận tay phải), khâu từ trái sang phải (nếu thuận tay trái).
- Khi khâu đưa phần vải có đường dấu lên trên và khâu lần lượt từng mũi khâu một.
- Dùng kéo cắt chỉ sau khi khâu.

## Slide 10
Kỹ thuật: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa
NHỮNG LƯU Ý KHI CẦM VẢI
- Lòng bàn tay cầm vải hướng lên trên, ngón tay trỏ nằm cách chổ lên kim khoảng 1cm.
- Ngón cái đè xuống đầu ngón trỏ đúng vào đường vạch dấu để giữ chặt vải.
- Tay cầm kim cầm vừa phải, không cầm quá chặt hay quá lỏng sẽ khó khâu.
- Khi khâu tránh để kim đâm vào tay.