## Slide 1
CHỦ ĐỀ 2. TIẾT 23+24. BÀI 25+26: MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH
I. MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH
II. MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC: Mối ghép bằng đinh tán
III. MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC: Mối ghép bằng ren

## Slide 2: Thế nào là mối ghép cố định? Chúng gồm mấy loại? Lấy ví dụ minh họa?
Mối ghép cố định là mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối với nhau.
Chúng bao gồm 2 loại: mối ghép không tháo được và mối ghép tháo được.
+ Mối ghép không tháo được: Mối ghép bằng đinh tán, bằng hàn, …
+ Mối ghép tháo được: Mối ghép bằng ren, then, chốt.

## Slide 3: I. MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH:
Chi tiết 1
Chi tiết 2
Em hãy cho biết mối ghép giữa chi tiết 1 và chi tiết 2 là mối ghép gì?
Mối hàn
Mối hàn

## Slide 4
Em hãy cho biết mối ghép trong hình trên là mối ghép gì?
Mối ghép ren

## Slide 5
Em hãy cho biết làm thế nào để tháo rời các chi tiết của hai mối ghép trên?
Phải phá hỏng mối ghép
Tháo rời các chi tiết
Mối ghép hàn
Mối ghép ren

## Slide 6
Em hãy cho biết hai mối ghép trên có điểm gì giống nhau và khác nhau ?
Giống nhau
- Chi tiết 1 ghép cố định với chi tiết 2.
Khác nhau
- Hình a : mối ghép không tháo được .
- Hình b : mối ghép tháo được .

## Slide 7
A |  | B
Mối ghép hàn |  | Là loại mối ghép không tháo được
 |  | Muốn tháo rời buộc phải phá hỏng mối ghép
Mối ghép ren |  | Là loại mối ghép tháo được
 |  | Có thể tháo rời các chi tiết ở dạng nguyên vẹn

## Slide 8: II – MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC
  Chi tiết được ghép là các kim loại dạng tấm.
  Chi tiết ghép là đinh tán.
1. Mối ghép bằng đinh tán
a. Cấu tạo mối ghép
Em hãy cho biết trong mối ghép đinh tán, các chi tiết được ghép thường có dạng gì?
Em hãy cho biết trong mối ghép đinh tán, chi tiết ghép là gì?

## Slide 9
Đinh tán
Đinh tán sau khi ghép

## Slide 10: Tiến trình tán đinh tán
Tiến trình: Khi ghép, thân đinh tán được luồn qua lỗ của chi tiết được ghép, sau đó dùng búa tán đầu còn lại thành mũ.

## Slide 11: b. Đặc điểm và ứng dụng
Ứng dụng: Chi tiết ghép không hàn được hoặc khó hàn.
Nồi hơi
Đặc điểm: Mối ghép chịu nhiệt độ cao.

## Slide 12: b. Đặc điểm và ứng dụng
Mối ghép phải chịu lực lớn và chấn động mạnh.
Đặc điểm: Mối ghép chịu nhiệt độ cao.
Ứng dụng: Chi tiết ghép không hàn được hoặc khó hàn.
Mối ghép phải chịu lực lớn, chấn động mạnh.
2. Mối ghép bằng hàn (SGK-87)

## Slide 13: III. MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC
1. Mối ghép bằng ren
a. Cấu tạo mối ghép
Em hãy quan sát, cho biết mối ghép bằng ren gồm có những loại nào ?
a) Mối ghép bu lông
b) Mối ghép vít cấy
c) Mối ghép đinh vít

## Slide 14: Nêu cấu tạo của các loại mối ghép: Bu lông, vít cấy, đinh vít ?
a) Mối ghép bu lông
Đai ốc 1
Vòng đệm 2
Chi tiết ghép 3, 4
Bu lông 5
- Mối ghép bu lông: gồm đai ốc (1), vòng đệm (2), chi tiết ghép (3,4), bu lông (5).

## Slide 15
b) Mối ghép vít cấy: gồm đai ốc (1), vòng đệm (2), chi tiết ghép (3, 4), vít cấy (6).
c) Mối ghép đinh vít : gồm chi tiết ghép (3, 4), đinh vít (7).
Chi tiết ghép
Đinh vít
Vòng đệm
Đai ốc
Vít cấy

## Slide 16: 1. Mối ghép bằng ren a. Cấu tạo mối ghép - Mối ghép bu lông: Đai ốc (1), Vòng đệm (2), Các chi tiết ghép (3,4), Bu lông (5). - Mối ghép vít cấy: Đai ốc (1), Vòng đệm (2), Các chi tiết được ghép (3,4), Vít cấy (6).
- Mối ghép đinh vít: Các chi tiết được ghép (3,4), Đinh vít (7).

## Slide 17: Nêu điểm giống nhau và khác nhau của 3 loại mối ghép trên ?
Giống nhau: Đều ghép nối các chi tiết bằng ren. Khi ghép đều luồn qua lỗ của chi tiết 3 để ghép 2 chi tiết 3 và 4.
Khác nhau:
Mối ghép bu lông | Mối ghép vít cấy | Mối ghép đinh vít
Chi tiết 4 không có ren
Chi tiết 4 có ren
Chi tiết 4 có ren, không cần đai ốc

## Slide 18
Mối ghép bu lông
Cách ghép chi tiết trong mỗi mối ghép

## Slide 19
Mối ghép vít cấy

## Slide 20
Mối ghép đinh vít

## Slide 21
b. Đặc điểm và ứng dụng
a) Mối ghép bu lông
b) Mối ghép vít cấy
c) Mối ghép đinh vít
Mối ghép bằng ren có ưu điểm gì ?
Mối ghép bằng ren có cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp.
Khi nào ta dùng mối ghép bu lông, vít cấy, đinh vít ?
Dùng để ghép các chi tiết có chiều dày không lớn và cần tháo lắp.
Được dùng khi những chi tiết bị ghép có chiều dày quá lớn.
Dùng cho những chi tiết bị ghép chịu lực nhỏ.

## Slide 22
Đặc điểm: Mối ghép bằng ren có cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp.
b. Đặc điểm và ứng dụng
Ứng dụng:
+ Mối ghép bu lông dùng để ghép các chi tiết có chiều dày không lớn và cần tháo lắp.
+ Mối ghép vít cấy dùng với những chi tiết bị ghép có chiều dày quá lớn.
+ Mối ghép đinh vít dùng cho những chi tiết bị ghép chịu lực nhỏ.

## Slide 23
Hãy nêu một số ứng dụng của mối ghép bằng ren trong thực tế.

## Slide 24
MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ

## Slide 25
Trên xe đạp

## Slide 26
Trên xe máy
2. Mối ghép bằng then và chốt (SGK-90)