## Slide 1
Chào mừng quý thầy cô và các em
đến với tiết học hôm nay

## Slide 2
Em hãy nêu các cách làm có thể giúp bạn Hùng đưa được cống bê tông lên.

## Slide 3
Bài 19: ĐÒN BẨY VÀ ỨNG DỤNG
1. Tác dụng của đòn bẩy
2. Các loại đòn bẩy
3. Ứng dụng của đòn bẩy

## Slide 4
1. Tác dụng của đòn bẩy
Bài 19: ĐÒN BẨY VÀ ỨNG DỤNG
Trình bày khái niệm và mô tả cấu tạo của đòn bẩy.

## Slide 5
Đòn bẩy là một trong các loại máy cơ đơn giản được sử dụng nhiều trong đời sống để biến đổi lực tác dụng lên vật theo hướng có lợi cho con người.)
1. Tác dụng của đòn bẩy
Bài 19: ĐÒN BẨY VÀ ỨNG DỤNG

## Slide 6
1. Tác dụng của đòn bẩy
Bài 19: ĐÒN BẨY VÀ ỨNG DỤNG
Điểm O2 là điểm chịu tác dụng lực của tay ta lên đòn bẩy (lực F2)
Điểm tựa O là điểm nằm trên đòn bẩy mà tại đó đòn bẩy quay quanh điểm tựa này.
Điểm O1 là điểm chịu tác dụng trọng lượng của vật cần nâng (lực F1)
Cấu tạo của đòn bẩy

## Slide 7
TEAMWORD
Chia lớp làm 4 nhóm:
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
Thực hiện thí nghiệm với đòn bẩy hình 19.1 theo nhóm (7 phút) và trả lời câu hỏi trong phiếu học tập 1 (5 phút)

## Slide 8
1. Tác dụng của đòn bẩy
Bài 19: ĐÒN BẨY VÀ ỨNG DỤNG
Thí nghiệm

## Slide 9
Phiếu học tập 1 | 
Câu hỏi | Đáp án
Câu 1: Đòn bẩy AB có tác dụng thay đổi hướng lực tác dụng khi nâng quả nặng như thế nào? | 
Câu 2. Khi nào đòn bẩy cho ta lợi về lực? | 
Dùng đòn bẩy ta đã thay đổi hướng của lực tác dụng theo phương hướng xuống dưới.
Khi cánh tay đòn của lực tác dụng (OO2) lớn hơn cánh tay đòn của tải (OO1)
1. Tác dụng của đòn bẩy
Bài 19: ĐÒN BẨY VÀ ỨNG DỤNG

## Slide 10
Xác định điểm tựa O nêu tác dụng thay đổi hướng của lực của các đòn bẩy trong hình sau:
1. Tác dụng của đòn bẩy
Bài 19: ĐÒN BẨY VÀ ỨNG DỤNG

## Slide 11
2. Các loại đòn bẩy
Bài 19: ĐÒN BẨY VÀ ỨNG DỤNG
Chia lớp làm 6 nhóm:
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 | Tìm hiểu cấu tạo và tác dụng của đòn bẩy loại 1
Nhóm 4 Nhóm 5 Nhóm 6 | Tìm hiểu cấu tạo và tác dụng của đòn bẩy loại 2
TEAMWORD

## Slide 12
Bài 19: ĐÒN BẨY VÀ ỨNG DỤNG
2. Các loại đòn bẩy
Có 2 loại đòn bẩy
- Đòn bẩy loại 1: Là loại đòn bẩy có điểm tựa O nằm trong khoảng giữa điểm đặt O1,O2 của các lực F1 và F2. Đòn bẩy loại 1 cho ta lợi về lực.
- Đòn bẩy loại 2: Là loại đòn bẩy có điểm tựa O nằm ngoài khoảng giữa điểm đặt O1,O2 của các lực F1 và F2. Đòn bẩy loại 2 chia thành 2 loại:
+ Đòn bẩy loại 2 cho ta lợi về lực
+ Đòn bẩy loại 2 không cho ta lợi về lực chỉ có tác dụng thay đổi hướng của lực tác dụng

## Slide 13
2. Các loại đòn bẩy
Bài 19: ĐÒN BẨY VÀ ỨNG DỤNG
Hoàn thành phiếu học tập số 2

## Slide 14
Phiếu học tập 2. |  | 
Hình ảnh đòn bẩy | Loại đòn bẩy | Tác dụng
Đòn bẩy loại 2 không cho lợi về lực
Đòn bẩy loại 1
Đòn bẩy loại 2 không cho lợi về lực
Giúp di chuyển vật cần nâng nhanh chóng và dễ dàng hơn (câu được cá nhanh hơn).
Cho lợi về lực (mở được nắp bia dễ dàng).
Giúp di chuyển vật cần nâng nhanh chóng và dễ dàng hơn (gắp thức ăn dễ dàng).

## Slide 15
Phiếu học tập 2. |  | 
Hình ảnh đòn bẩy | Loại đòn bẩy | Tác dụng
Đòn bẩy loại 2 cho lợi về lực
Đòn bẩy loại 1
Đòn bẩy loại 1
Nâng được vật nặng (làm vỡ được vật cứng khi cần một lực tác dụng lớn).
Cho lợi về lực và thay đổi hướng tác dụng lực theo mong muốn (làm thuyền di chuyển dễ dàng).
Cho lợi về lực và thay đổi hướng tác dụng lực theo mong muốn (cắt đồ vật dễ dàng).

## Slide 16
3. Ứng dụng của đòn bẩy
Bài 19: ĐÒN BẨY VÀ ỨNG DỤNG

## Slide 17
TEAMWORD
Chia lớp làm 6 nhóm:
Nhóm 1,2 | tìm hiểu về đòn bẩy trong máy bơm nước bằng tay, trả lời câu hỏi hình 19.7
Nhóm 3,4 | tìm hiểu đòn bẩy trong cơ thể người, trả lời câu hỏi hình 19.8; 19.9 và tác dụng của đòn bẩy loại 2
Nhóm 5,6
tìm hiểu về đòn bẩy trong xe đạp, trả lời câu hỏi hình 19.10.

## Slide 18
Đòn bẩy trong máy bơm nước bằng tay là đòn bẩy loại 1 vì có điểm tựa nằm trong khoảng điểm đặt lực tác dụng và vật nâng. Sử dụng máy bơm nước này giúp ta lợi về lực nâng nước và thay đổi được hướng tác dụng lực theo ý con người muốn.
3. Ứng dụng của đòn bẩy
Bài 19: ĐÒN BẨY VÀ ỨNG DỤNG

## Slide 19
Tư thế ngồi tránh mỏi cổ:
+ Cổ: giữ cổ ở vị trí thẳng trục với cột sống.
+ Vai: thả lỏng, đặt cẳng tay ở mặt phẳng ngang vuông góc với khuỷu tay, cổ tay thẳng trục với cẳng tay.
+ Lưng: giữ thẳng, nên chọn một chiếc ghế tựa, có thể điều chỉnh chiều cao, độ nghiêng phù hợp nhằm giảm thiểu các áp lực lên cột sống.
3. Ứng dụng của đòn bẩy
Bài 19: ĐÒN BẨY VÀ ỨNG DỤNG

## Slide 20
Khi cầm vật nặng, ta cần gập sát cánh tay vào bắp tay khi đó làm giảm được độ dài cánh tay đòn giúp làm giảm được tác dụng của trọng lượng của vật lên cánh tay để tránh mỏi cơ.
3. Ứng dụng của đòn bẩy
Bài 19: ĐÒN BẨY VÀ ỨNG DỤNG

## Slide 21
* Các bộ phận xe đạp dựa trên nguyên đòn bẩy là:
+ Bộ phận gồm: Bàn đạp (pê-đan) (1), đùi, trục giữa (2), đĩa (3), xích (4), líp (5).
Bàn đạp là điểm lực tác dụng
Trục giữa là điểm tựa
Xích đĩa líp là điểm đặt vật nâng (kéo bánh xe sau chuyển động)

## Slide 22
+ Bộ phận: đòn bẩy tay phanh
Trong đó: O là điểm tựa; O1 là điểm tác dụng lực; O2 là điểm đặt vật.
* Lực khi dùng chân tác dụng lên pê – đan xe đạp có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống và có tác dụng làm trục giữa A quay, khi đó tạo ra lực kéo giữa các điểm tiếp xúc giữa mắt xích và răng của vành đĩa, làm cho trục bánh sau B quay tạo ra lực kéo làm cả xe chuyển động.
+ Bộ phận: chân chống xe
Trong đó: O là điểm tựa; O1 là điểm tác dụng lực; O2 là điểm đặt vật.

## Slide 23
Bài 19: ĐÒN BẨY VÀ ỨNG DỤNG
Trong cuộc sống, đòn bẩy được ứng dụng vào nhiều công việc, chế tạo nhiều công cụ hữu ích
3. Ứng dụng của đòn bẩy

## Slide 25
YÊU CẦU VỀ NHÀ:
Các nhóm (6 nhóm) về nhà tìm hiểu và thiết kế đồ chơi đơn giản với các nguyên liệu dễ tìm có sử dụng nguyên lí đòn bẩy. Sản phẩm sẽ được trình bày ở tiết học sau

## Slide 26
Sau mỗi câu trả lời đúng, Hs được 1 lần quay vòng quay may mắn và nhận số điểm của nhóm mình.
TRÒ CHƠI VÒNG QUAY MAY MẮN

## Slide 27
30
40
20
10
50
60
70
80
QUAY
1
2
3
4
5
6
7
8
VÒNG QUAY
MAY MẮN

## Slide 28
Câu hỏi 1: Vật nào sau đây là ứng dụng của đòn bẩy?
A. Cái bấm giấy
B. Cầu trượt
C. Đẩy xe lên nhà bằng tấm ván
D. Bánh xe ở đỉnh cột cờ
QUAY VỀ

## Slide 29
Câu hỏi 2: Chọn phát biểu sai khi nói về tác dụng của đòn bẩy?
A. Tác dụng của đòn bẩy là giảm lực kéo hoặc đẩy vật
B. Tác dụng của đòn bẩy là tăng lực kéo hoặc đẩy vật
C. Đòn bẩy có tác dụng làm thay đổi hướng của lực vào vật.
D. Dùng đòn bẩy có thể được lợi về lực.
QUAY VỀ

## Slide 30
Câu hỏi 3 : Dụng cụ nào sau đây không phải là ứng dụng của đòn bẩy?
A. Cái cưa
B. Cái kéo
C. Cái kìm
D. Cái mở nút chai
QUAY VỀ

## Slide 31
Câu hỏi 4: Muốn bẩy một vật nặng 2000N bằng một lực 500N thì phải dùng đòn bẩy có:
A. O2O = O1O
B. O1O > 4O2O
C. O2O > 4O1O
D. 4O1O > O2O > 2O1O
QUAY VỀ

## Slide 32
Câu hỏi 5: Đầu người là đòn bẩy loại mấy?
A. Loại 2
B. Loại 1
C. Vừa loại 1, vừa loại 2
D. Không phải đòn bẩy
QUAY VỀ

## Slide 33
Câu hỏi 6: Cánh tay là đòn bẩy loại mấy?
A. Vừa loại 1, vừa loại 2
B. Không phải đòn bẩy
C. Loại 2
D. Loại 1
QUAY VỀ

## Slide 34
Câu hỏi 7:
Điền vào chỗ trống: "Đòn bẩy loại 2: Điểm tựa nằm ngoài khoảng giữa điểm đặt O,, O, của hai lực, lực tác dụng lên đòn bẩy F, nằm ... điểm tựa O hơn vị trí của lực F"
QUAY VỀ
A. Gần
B. Bất kì
C. Chính giữa
D. Xa

## Slide 35
Câu hỏi 8:
Đòn bẩy là một công cụ có thể thay đổi hướng tác dụng của lực và có thể cung cấp lợi thế về?
QUAY VỀ
A. Khối lượng
B. Trọng lực
C. Thể tích
D. Lực

## Slide 36
TRƯNG BÀY SẢN PHẨM
Các tiêu chí đánh giá | Có | Không
Tập hợp nhóm nhanh chóng |  | 
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên |  | 
Thảo luận sôi nổi |  | 
Báo cáo trôi chảy |  | 
Nội dung trả lời đúng |  | 
Đại diện các nhóm lên trình bày, các nhóm khác lắng nghe, chấm điểm sản phẩm cho nhóm bạn. Đặt câu hỏi cho nhóm bạn như đòn bẩy thuộc loại nào, chỉ ra tác dụng của loại đòn bẩy đó.