## Slide 1: BÀI 27
THỰC HÀNH ĐO NĂNG LƯỢNG NHIỆT BẰNG JOULEMETER

## Slide 2
Khi muốn đun sôi một lượng nước xác định cần cung cấp bao nhiêu năng lượng nhiệt? Làm thế nào để đo được năng lượng nhiệt đó?

## Slide 3: Tác dụng nhiệt Tác dụng phát sáng Tác dụng hóa học TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN
Tác dụng sinh lí ...
Chúng ta đã biết dòng điện có tác dụng nhiệt. Ở bài này, chúng ta sẽ thực hành sử dụng nguồn nhiệt là dây đốt được đặt trong bình nhiệt lượng kế. Khi dòng điện chạy qua dây đốt đặt trong bình nhiệt lượng kế, năng lượng điện sẽ chuyển hoá thành năng lượng nhiệt để đun nóng nước.

## Slide 4: I. Chuẩn bị:
Bình nhiệt lượng kế (1) có dây đốt, que khuấy
Nhiệt kế (2)
Dụng cụ đo năng lượng điện do nguồn điện cung cấp: joulemeter (3)
Nguồn điện 12 V (4)
Bốn dây nối (5)
Một lượng nước sạch

## Slide 5
II. CÁCH TIẾN HÀNH
Đổ một lượng nước xác định vào bình nhiệt lượng kế (1) sao cho nước ngập dây đốt và đầu đo của nhiệt kế (2).
Bố trí thí nghiệm như hình bên

## Slide 6
II. CÁCH TIẾN HÀNH
Khuấy liên tục nước trong bình và đọc giá trị nhiệt độ ban đầu t0 của nước.
Bật công tắc nguồn điện để nguồn hoạt động, đồng thời khuấy nhẹ nước trong bình đến khi nhiệt độ tăng 3oC so với giá trị ban đầu, đọc giá trị năng lượng điện trên joulemeter và ghi vào bàng số liệu.
Tiếp tục khuấy nước trong nhiệt lượng kế và đọc giá trị trên joulemeter khi nước trong bình tăng nhiệt độ lần lượt là 6oC, 9oC so với nhiệt độ ban đầu và ghi vào vở theo mẫu bảng số liệu trong báo cáo thực hành.
Tắt công tắc nguồn điện.
Lặp lại thí nghiệm với lượng nước trong bình nhiều hơn lượng nước trong thí nghiệm lần 1.

## Slide 7
MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH
Họ và tên: ………………………………………………………
Học sinh lớp: ……………………
Mục đích thí nghiệm :
Đo năng lượng nhiệt mà nước trong nhiệt lượng kế nhận được thông qua đo năng lượng điện của dòng điện bằng joulemeter.
Chuẩn bị:
Dụng cụ thí nghiệm : ……
Các bước tiến hành
Mô tả các bước tiến hành: …….

## Slide 8
Lần đo | t (0C) | Năng lượng nhiệt
Bắt đầu đo |  | 
Tăng 30C |  | 
Tăng 60C |  | 
Tăng 90C |  | 
Lần đo | t (0C) | Năng lượng nhiệt
Bắt đầu đo |  | 
Tăng 30C |  | 
Tăng 60C |  | 
Tăng 90C |  | 
MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH
Kết quả thí nghiệm:
Bảng 27.1 . Bảng số liệu đo năng lượng nhiệt lần 1
Bảng 27.2 . Bảng số liệu đo năng lượng nhiệt lần 2 với lượng nước nhiều hơn

## Slide 9
Các nhóm tiến hành thí nghiệm và hoàn thành báo cáo theo mẫu. (khoảng 30 phút)

## Slide 10
Các nhóm báo cáo kết quả, thảo luận

## Slide 11
Kết quả thí nghiệm:
Bảng 27.1 . Bảng số liệu đo năng lượng nhiệt lần 1 (m = 86g)
Bảng 27.2 . Bảng số liệu đo năng lượng nhiệt lần 2 với lượng nước nhiều hơn (m=172g)
Lần đo | t (0C) | Năng lượng nhiệt
Bắt đầu đo | 28,8 | 0
Tăng 30C | 31,8 | 692
Tăng 60C | 34,8 | 1570
Tăng 90C | 37,8 | 3620
Lần đo | t (0C) | Năng lượng nhiệt
Bắt đầu đo | 29 | 0
Tăng 30C | 32 | 1570
Tăng 60C | 35 | 4850
Tăng 90C | 38 | 7960

## Slide 12
Nhận xét về năng lượng nhiệt cần thiết để đun nóng nước?
Năng lượng nhiệt cần thiết để nước tăng nhiệt độ phụ thuộc vào khối lượng của nước, độ tăng nhiệt độ của nước. Khối lượng nước càng lớn, độ tăng nhiệt độ càng cao thì năng lượng nhiệt cần làm nóng nước càng lớn.

## Slide 13
Ước tính năng lượng nhiệt cần thiết để đun nóng lượng nước trong nhiệt lượng kế tới sôi ở 1000C được không? Vì sao?

## Slide 14
KẾT LUẬN
+ Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện để đo được năng lượng nhiệt mà vật nhận được khi bị đun nóng bằng Joulemeter.
+ Có thể tính được năng lượng nhiệt để đun sôi một lượng nước xác định bằng công thức
Q= m.c( t2 – t1)
m là khối lượng của nước ( Kg)
c gọi là nhiệt dung riêng của nước có giá trị bằng 4180 ( J/kg.K)
t1 Nhiệt độ ban đầu của nước ( oC)
t2 Nhiệt độ sau của nước ( oC)

## Slide 15
LUYỆN TẬP

## Slide 16
GIẢI CỨU
ĐẠI DƯƠNG

## Slide 17
A. Bình A
D. Bình D
C. Bình C
B. B
Bắt đầu!
HẾT GIỜ
Có bốn bình A, B, C, D chứa nước ở cùng một nhiệt độ. Sau khi dùng các đèn cồn giống hệt nhau để đun các bình này. Người ta thấy nhiệt độ của các bình trở nên khác nhau. Nhiệt độ bình nào cao nhất?
A
B
C
D

## Slide 18
Yếu tố nào sau đây làm cho nhiệt độ của nước ở các bình trong câu 1 khác nhau?
A. Thời gian đun.
D. Loại chất lỏng chứa trong từng bình.
B. Nhiệt lượng từng bình nhận được.
C. Lượng nước chứa trong từng bình.
Bắt đầu!
HẾT GIỜ

## Slide 19
A. 4100 (J/kg.K)
B. 4810 (J/kg.K)
D. 4800 (J/kg.K)
C. 4180 (J/kg.K)
Nhiệt dung riêng của nước có giá trị bằng bao nhiêu?
Bắt đầu!
HẾT GIỜ

## Slide 20
A. Không thay đổi
B. Giảm đi
D. A và C đúng
C. Tăng lên
Khi tăng nhiệt độ, giữ nguyên các yếu tố khác, năng lượng nhiệt nước nhận được sẽ:
Bắt đầu!
HẾT GIỜ

## Slide 21
C. Q = m.c(t2 – t1) = 432 900 J
B. Q = m.c(t2 – t1) = 432 000J
D. Q = m.c(t2 – t1) = 209 000 J
A. Q = m.c(t2 – t1) = 376 200 J
Năng lượng nhiệt cần cung cấp để làm tăng nhiệt độ của 2kg nước từ 25 °C lên 70 °C là:
Bắt đầu!
HẾT GIỜ

## Slide 22
Em hãy giúp mẹ đun sôi một lượng nước để nấu canh và tính năng lượng nhiệt cần để đun sôi lượng nước đó?
VẬN DỤNG

## Slide 23: Thanks!