## Slide 2
QUAN SÁT VÀ LẮNG NGHE VIDEO SAU

## Slide 3
I
III
II
Chuyên đề 2
TRUYỀN THÔNG TIN BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN
BIẾN ĐIỆU
TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ VÀ TÍN HIỆU SỐ
SUY GIẢM TÍN HIỆU

## Slide 4
BÀI 4: BIẾN ĐIỆU
MỤC TIÊU
I. Biến điệu biên độ (AM)
IV. Tần số và bước sóng sử dụng trong các kênh truyền thông
III. So sánh giữa biến điệu AM và FM
II. Biến điệu tần số (FM)

## Slide 5: Hãy lắng nghe và so sánh tín hiệu của hai kênh.
Âm thanh chúng ta nghe được phát ra từ phát thanh viên ở rất xa chúng ta, mà âm thanh đơn thuần không truyền được xa như thế. Vậy tại sao chúng ta lại nghe được âm thanh đó, và ý nghĩa của AM hay FM là gì?

## Slide 6: Bài 4: BIẾN ĐIỆU
Khái niệm:
Biến điệu là quá trình sử dụng sóng điện từ có tần số cao (gọi là sóng mang) để mang (phát) các tín hiệu có tần số thấp (sóng âm tần).
( Âm thanh (sóng cơ học) được biến đổi thành sóng điện từ cùng tần số).
Các cách biến điệu:
- Biến điệu biên độ (AM: Amplitude Modulation).
- Biến điệu tần số (FM: Frequency Modulation).
- Biến điệu pha (PM: Phase Modulation)

## Slide 7
I. BIẾN ĐIỆU BIÊN ĐỘ (AM)
- là một kĩ thuật được sử dụng để truyền thông tin qua một sóng mang,
- biên độ của tín hiệu sóng mang thay đổi theo biên độ của sóng âm tần theo thời gian,
- tần số và pha của sóng mang được giữ nguyên không thay đổi.
- là một kĩ thuật được sử dụng để truyền thông tin qua một sóng mang,
- biên độ của tín hiệu sóng mang thay đổi theo biên độ của sóng âm tần theo thời gian,
- tần số và pha của sóng mang được giữ nguyên không thay đổi.
Notes: Hình 4.1 và 4.2 trình bày dạng tín hiệu và nguyên tắc làm việc của biến điện AM. Tín hiệu âm tần chứa thông tin cần truyền, tín hiệu sóng mang được sử dụng để mang/phát tín hiệu âm tần đi xa. Trong tín hiệu được biến điệu, sóng âm tần chính là đường bao của song mang.
Biến điệu AM thường được thực hiện bằng cách sử dụng một bộ nhân đơn giản bởi vì biên độ của sóng mang cần được thay đổi theo biên độ của sóng âm tần.

## Slide 8
I. BIẾN ĐIỆU BIÊN ĐỘ (AM)
- Bộ nhân  nhân 2 tín hiệu tương tự đầu vào  tạo ra 1 tín hiệu tương tự ở đầu ra.
- Biên độ của tín hiệu đầu ra là tích của hai biên độ tín hiệu đầu vào.
Notes: Hình 4.1 và 4.2 trình bày dạng tín hiệu và nguyên tắc làm việc của biến điện AM. Tín hiệu âm tần chứa thông tin cần truyền, tín hiệu sóng mang được sử dụng để mang/phát tín hiệu âm tần đi xa. Trong tín hiệu được biến điệu, sóng âm tần chính là đường bao của song mang.
Biến điệu AM thường được thực hiện bằng cách sử dụng một bộ nhân đơn giản bởi vì biên độ của sóng mang cần được thay đổi theo biên độ của sóng âm tần.

## Slide 9
EM CÓ BIẾT
Tín hiệu âm tần
Khuếch đại qua mạch khuếch đại âm tần
Micro
Cassette, đầu đĩa CD,…
Tín hiệu cao tần
được tạo bởi mạch dao động
có tần số trên 30 Hz
tần số cao tần theo qui định của đài phát.
Tín hiệu đầu ra
có tần số bằng tần số cao
sóng mang
có biên độ thay đổi theo tín hiệu âm tần.

## Slide 10
Trong biến điệu AM, đặc tính nào của sóng mang thay đổi, đặc tính nào giữ nguyên?
Biên độ thay đổi, tần số và pha của sóng giữ nguyên.

## Slide 11
BĂNG THÔNG CỦA TÍN HIỆU BIẾN ĐIỆU AM
BAM dãi tần số của tín hiệu biến điệu AM.
fm là tần số và cũng là băng thông của tín hiệu âm tần.
fc là tần số của tín hiệu sóng mang.
- Băng thông là dải tần số đo bằng hiệu của tần số cao nhất và tần số thấp nhất.
- Mỗi tín hiệu biến điệu AM chiếm một băng thông nhất định, có tần số trung tâm là fc.
- Mỗi trạm thu phát phải sử dụng các tần số sóng mang khác nhau để tránh nhiễu/chồng lấp lên nhau.
Hình 4.3

## Slide 12
PHÂN CHIA CẤP PHÁT DẢI TẦN SỐ
Châu Á: khoảng cách mỗi kênh là 9kHz.
- Theo tiêu chuẩn băng thông của tín hiệu audio (tiếng nói hoặc âm nhạc) thường từ 4kHz đến 5kHz.
- Theo Hình 4.3, một trạm Radio AM cần có băng thông từ 9kHz đến 10kHz.
- Các trạm AM có các tần số sóng mang nằm bất kì đâu trong dải này. Tần số sóng mang của mỗi trạm phải cách nhau ít nhất 9kHz đến 10kHz để tránh nhiễu sóng.
Châu Mỹ: khoảng cách mỗi kênh là 10kHz.
Hình 4.4

## Slide 13
Trong dải tần số 526,5kHz đến 1606,5kHz (Hình 4.4) có bao nhiêu kênh radio AM? Tại cùng một thời điểm có bao nhiêu kênh được phép hoạt động?
Notes: - Dải tần số từ 526,5 kHz đến 1606,5 kHz là dải tần số AM truyền thống ở Bắc Mỹ và nhiều quốc gia khác. Để tính toán số kênh AM trong dải tần số này, ta cần biết rằng mỗi kênh AM có băng thông là 10 kHz.
Vì vậy, để tính số kênh AM trong dải tần số từ 526,5 kHz đến 1606,5 kHz, ta cần chia băng thông của dải tần số này cho băng thông của mỗi kênh AM:
Số kênh AM = (1606,5 kHz - 526,5 kHz) / 10 kHz = 108 kênh AM
Tại cùng một thời điểm, chỉ có một kênh AM được phép hoạt động trên mỗi băng tần. Vì vậy, trong dải tần số từ 526,5 kHz đến 1606,5 kHz, chỉ có thể có một kênh AM được phép hoạt động trên mỗi băng tần.
- Trong cùng một thời điểm, chỉ có thể có một trạm phát sóng AM sử dụng một băng tần cụ thể để phát sóng. Điều này đảm bảo rằng các trạm phát sóng AM không xung đột với nhau và người dùng không bị gây nhiễu sóng.

## Slide 14
- Trong dải tần số 526,5kHz đến 1606,5kHz ở châu Á, với độ rộng của một kênh AM khoảng 9 kHz, số lượng kênh AM :
(1606,5 kHz - 526,5 kHz =1080 kHz / 9 kHz = 120 kênh
- Tại cùng một thời điểm, chỉ có một kênh AM được phép hoạt động trên một tần số cụ thể trong dải tần số này, do đó có thể có tối đa 120 kênh AM hoạt động cùng một lúc trong dải tần số 526,5kHz đến 1606,5kHz.
- Tuy nhiên, thực tế sử dụng không đạt tối đa do vấn đề về trang bị, mật độ dân số và yêu cầu sử dụng đa dịch vụ trên cùng một dải tần số.

## Slide 15
Khi muốn nghe nhạc qua máy phát thanh (radio) với chất lượng âm thanh cao, ta thường nghe kênh FM.
Vậy biến điệu tần số (FM) là gì?
II. BIẾN ĐIỆU FM
Biến điệu tần số là một kĩ thuật được sử dụng để truyền thông tin qua một sóng mang, tần số của tín hiệu sóng mang thay đổi theo biên độ của sóng âm tần, biên độ đỉnh và pha của tín hiệu sóng mang không thay đổi.

## Slide 16
Hình 4.5: Mối quan hệ giữa tín hiệu âm tần, tín hiệu sóng mang và tín hiệu FM sau khi biến điệu.
Tín hiệu âm tần chứa thông tin cần truyền.
Tín hiệu sóng mang được sử dụng để mang/ phát tín hiệu âm tần đi xa.

## Slide 17
Hình 4.6: Sơ đồ nguyên lí của biến điệu FM
Biến điệu FM thường được thực hiện bằng việc sử dụng bộ dao động được điều khiển bằng điện áp. Đây là bộ dao động điện từ có tần số dao động được điều khiển bằng điện áp đầu vào.
Tín hiệu tại đầu ra có tần số thay đổi theo biên độ điện áp của tín hiệu đầu vào trên một dải tần số nhất định.

## Slide 18
Hình 4.7: Băng thông của tín hiệu FM
BFM = 2(1+b)B
Với b là hệ số, phụ thuộc vào kĩ thuật biến điệu
B là băng thông của tín hiệu âm tần

## Slide 19
Hình 4.8: Cấp phát băng tần FM
Băng tần phát sóng FM nằm trong dải tần số rất cao, từ 87,5 đến 18 MHz, chia thành các kênh, mỗi kênh cách nhau 100 kHz hoặc 200 kHz tùy vào quốc gia và vùng lãnh thổ (tại Việt Nam là 100 kHz).
Các trạm FM phải cách nhau ít nhất 100 kHz để chúng không chồng lấp và giao thoa lên nhau. Như vậy chỉ có 100 kênh có thể hoạt động tại cùng 1 thời điểm.

## Slide 20
Câu 1: Biến điệu tần số là phương pháp cần thiết cho việc
A. nhận sóng vô tuyến.
B. truyền sóng vô tuyến.
C. nhận và truyền sóng vô tuyến.
D. nhận và truyền sóng vô tuyến đều không đúng.
Đáp án: B

## Slide 21
Hãy tìm hiểu trên internet,
sách, báo và cho biết kênh
VOV giao thông phát sóng
sử dụng biến điệu AM hay FM?
III. SO SÁNH BIẾN ĐIỆU AM VÀ FM
Kênh VOV giao thông phát sóng
sử dụng biến điệu FM

## Slide 22
Khi lái ô tô, các tài xế thường lắng nghe thông tin
về tình trạng giao thông trên kênh giao thông
FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Ngoài kênh FM, một số đài phát thanh – truyền hình cũng đã từng phát trên sóng radio ở kênh AM.
Vậy sự khác nhau cơ bản giữa biến điệu
AM và FM như thế nào?
? Lập bảng so sánh các đặc điểm của biến điệu AM và FM
Nhóm 1, 2: So sánh 3 đặc điểm a, b, c (SGK/30)
Nhóm 3, 4: So sánh 3 đặc điểm d, e, g (SGK/30)

## Slide 23
ĐẶC ĐIỂM | BIẾN ĐIỆU AM | BIẾN ĐIỆU FM
Cách thức truyền | Thay đổi biên độ | Thay đổi tần số
Dải tần số sử dụng | 540 đến 1600 kHz | 88 đến 108 MHz
Độ rộng kênh/ băng thông | 9 kHz hoặc 10 kHz | 100 kHz
Chất lượng âm thanh | Chất lượng âm thanh kém hơn FM, nhưng rẻ hơn và truyền được khoảng cách xa. Băng thông thấp hơn nên có thể có nhiều trạm hơn ở bất kì tần số nào | Chất lượng âm thanh tốt hơn do băng thông cao hơn. Tín hiệu FM bị ảnh hưởng bởi các rào cản vật lí
Phạm vi phát sóng | 540 đến 1600 kHz | 88 đến 108 MHz
Ảnh hưởng bởi nhiễu | AM dễ bị nhiễu hơn vì nhiễu ảnh hưởng đến biên độ, đó là nơi thông tin được "lưu trữ" trong tín hiệu AM. | FM ít bị nhiễu hơn vì thông tin trong tín hiệu FM được truyền qua việc thay đổi tần số chứ không phải biên độ.

## Slide 24
Phát thanh AM được thử nghiệm lần đầu tiên năm 1900, đến năm 1920, phát thanh AM mới được phổ biến rộng rãi, sau sự phát triển của máy thu thanh. Loại hình phát sóng này tiếp tục thống trị 30 năm tiếp theo, được gọi là thời đại vàng của phát thanh, cho đến khi truyền hình trở nên phổ biến năm 1950. Phát thanh AM còn bị thu hẹp do sự phát triển mạnh mẽ từ phát thanh FM.
Phát thanh AM rất dễ bị nhiễu, thường bị gián đoạn bởi các tòa nhà cao tầng và thời tiết, đây là một vấn đề lớn trong thế giới ngày nay. Độ trung thực của âm thanh rất hạn chế.
Vì vậy để truyền tiếng nói thường dùng AM còn truyền âm nhạc thì lại dùng FM và kĩ thuật số.

## Slide 25
THẢO LUẬN
Trong hình 4.8 (SGK/30), nếu khoảng cách kênh là 0,2 MHz thì sẽ có bao nhiêu kênh FM trong dải từ 88 MHz đến 108 MHz?
Tại cùng một thời điểm có bao nhiêu kênh FM được phép hoạt động?

## Slide 26
Dải tần từ 526,5 kHz đến 1606,5 kHz sử dụng tần số sóng mang là 9 kHz nên có 120 kênh và cùng một lúc có 120 kênh có thể hoạt động.
TRẢ LỜI

## Slide 27
BÀI 4: BIẾN ĐIỆU
IV. TẦN SỐ VÀ BƯỚC SÓNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG
Kênh truyền thông tin là môi trường được sử dụng để truyền tải thông tin từ nơi phát đến nơi thu. Kênh có dây truyền tải thông tin bằng dây dẫn hoặc cáp ( cáp đồng, cáp quang).
Kênh vô tuyến sử dụng không gian tự do (Không khí) để truyền tải thông tin.

## Slide 28
BÀI 4: BIẾN ĐIỆU
IV. TẦN SỐ VÀ BƯỚC SÓNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG
Có một số kênh truyền thông phổ biến như sau:
Kênh truyền thông AM: Tần số từ 530kHz đến 1700 kHz
Kênh truyền thông FM: Tần số từ 88 MHz đến 108 MHz
Kênh truyền hình có tần số rất cao (VHF) và tần số cực cao (UHF): Tần số từ 30MHz đến 3000 MHz.
Kênh truyền thông tần số siêu cao (Viba hay SHF): Tần số từ 300MHz đến 300 GHz.
Kênh truyền thông bằng sợi quang: Tần số từ 187 THz đến 374 THz

## Slide 31
EM CÓ BIẾT??

## Slide 32
Quá trình phát tín hiệu ở đài phát AM, FM
Tín hiệu sau khi được biến điệu thành sóng mang, được khuếch đại lên công suất hàng ngàn oát sau đó được truyền tới anten phát.
EM CÓ BIẾT?
Hình 4.10: Quá trình phát sóng radio AM và việc thu tín hiệu khi đài phát ở xa máy thu.

## Slide 33
Sóng AM có thể truyền đi xa hàng ngàn kilomet và truyền theo đường thẳng, các đài phát AM sử dụng băng sóng ngắn (Từ 4 MHz đến 23 MHz)
Với biến điệu FM, tần số thay đổi theo biên độ của tín hiệu âm tần, khoảng biến đôir là 150 kHz.Do sóng FM có cự li truyền ngắn nên thường được sử dụng làm sóng phát thanh trên các địa phương.

## Slide 34
2.Quản lí, cấp phát tần số vô tuyến điện
EM CÓ BIẾT?
Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện.
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điện, phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện; thực hiện quy hoạch tần số vô tuyến điện; phân bổ băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; quy định điều kiện phân bổ, ấn định và sử dụng tần số vô tuyến điện; Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; quản lý lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, phí sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; tổ chức việc phối hợp tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh với các quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế; đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh với tổ chức quốc tế; Kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện, xử lý nhiễu có hại;…….

## Slide 35: BÀI 5: TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ VÀ TÍN HIỆU SỐ

## Slide 36
Chào
Mừng
Các
Em
Chuyên đề Vật lý 11

## Slide 37
LẬT MẢNH GHÉP
Có 1 bức tranh ẩn dưới 6
mảnh ghép.
Mỗi HS có quyền lựa chọn 1
mảnh ghép. Mỗi mảnh ghép tương ứng với 1 câu hỏi. Trả lời đúng, mảnh ghép được lật mở. Trả lời sai HS khác sẽ có quyền trả lời. Thời gian suy nghĩ: 10 giây.
Mỗi câu trả lời đúng được 10
điểm.
Trả lời đúng nội dung bức
tranh được 20 điểm.

## Slide 39
Câu hỏi 1: Biến điệu tần số là gì?
Là một kĩ thuật được sử dụng để truyền thông tin qua một sóng mang, tần số của tín hiệu sóng mang thay đổi theo biên độ của sóng âm tần, biên độ đỉnh và pha của tín hiệu sóng mang không đổi.

## Slide 40
Câu hỏi 2: Có mấy loại biến điệu? Đó là những biến điệu gì?
Có 2 loại biến điệu. Biến điệu AM ( biến điệu biên độ) và biến điệu FM ( biến điệu tần số)

## Slide 41
Câu hỏi 3: Trong biến điệu AM, đặc tính nào của sóng mang thay đổi, đặc tính nào giữ nguyên?
Trong biến điệu AM, biên độ của sóng mang thay đổi còn tần số, chu kì được giữ nguyên.

## Slide 42
Câu hỏi 4: Nêu tần số của kênh truyền thông bằng sợi quang?
Tần số từ 187 THz đến 374 THz

## Slide 43
Câu hỏi 5: Đài tiếng nói Việt Nam VOV3 phát trên tần số nào?
Kênh VOV3 phát sóng 24 giờ / ngày trên sóng FM dải tần số (88, 108) MHz và (100, 101, 103, 104, 105, 106 ) MHz.

## Slide 44
Câu hỏi 6: Hãy cho biết dải tần số sóng ngắn và sóng trung mà Đài VOV1 đang sử dụng là bao nhiêu?
.
Trong năm 2016, Đài TNVN đã thực hiện việc quy hoạch tần số đối với các chương trình phát sóng FM kênh VOV1 sử dụng tần số 94MHz, 95MHz và 100MHz

## Slide 45
Tại sao ở khoảng cách xa như vậy chúng ta vẫn có thể nghe hay nói chuyện được với nhau?

## Slide 46
MỞ ĐẦU
Các em hãy xem đoạn video sau đây

## Slide 47
MỞ ĐẦU

## Slide 48
Bài 5: TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ VÀ TÍN HIỆU SỐ
CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 11 KNTT

## Slide 49
Bài 5
01
02
TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ
TÍN HIỆU SỐ
03
TRUYỀN DỮ LIỆU DƯỚI DẠNG TƯƠNG TỰ VÀ DẠNG SỐ
04
HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỬ DỤNG BỘ CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ - SỐ VÀ SỐ - TƯƠNG TỰ

## Slide 50
Nhiệm vụ:
Nhóm 1,3: Hoàn thành phiếu học tập số 1
Nhóm 2,4: Hoàn thành phiếu học tập số 2
Viết ý cá nhân: 2 phút
Chia sẻ trong nhóm: 2 phút.
Thống nhất ý kiến chung trong nhóm: 1 phút,
HOẠT ĐỘNG NHÓM

## Slide 51: Hoạt động nhóm
Phiếu học tập 1 | 
Nhiệm vụ: Tìm hiểu về tín hiệu tương tự | 
Tín hiệu tương tự là gì? Phân loại các dạng tín hiệu tương tự. | 
Lấy ví dụ về tín hiệu tương tự. | 
Trong tín hiệu tương tự, đại lượng nào biến đổi liên tục theo thời gian? | 
Tín hiệu tương tự có bao nhiêu giá trị (mức) điện áp? | 
Sự khác nhau cơ bản giữa tín hiệu tương tự và tín hiệu số là gì? | 
Nghiên cứu SGK.
Liên hệ thực tiễn.
Viết ý cá nhân 2 phút
Chia sẻ trong nhóm 2 phút.
Thống nhất ý kiến chung trong nhóm 1 phút.

## Slide 52: Hoạt động nhóm
Phiếu học tập 2 | 
Nhiệm vụ: Tìm hiểu về tín hiệu số | 
Tín hiệu số là gì? Phân loại các dạng tín hiệu số. | 
Lấy ví dụ về tín hiệu số. | 
Tín hiệu số có bao nhiêu giá trị điện áp? | 
Tín hiệu số với 2 mức và tín hiệu số với 4 mức, tín hiệu nào cho phép mang nhiều bit hơn trên 1 mức? | 
Sự khác nhau cơ bản giữa tín hiệu tương tự và tín hiệu số là gì? | 
Nghiên cứu SGK.
Liên hệ thực tiễn.
Viết ý cá nhân 2 phút
Chia sẻ trong nhóm 2 phút.
Thống nhất ý kiến chung trong nhóm 1 phút.

## Slide 53
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM |  |  |  | 
Tiêu chí | Mức độ |  |  | Điểm
 | Mức 3 | Mức 2 | Mức 1 | 
Trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập. | Trả lời đúng 5 câu hỏi trong phiếu học tập. (5 điểm) | Trả lời đúng từ 3 đến 4 câu hỏi trong phiếu học tập. (4 điểm) | Trả lời đúng từ 1 đến 2 câu hỏi trong phiếu học tập. (2 điểm) | 
Thuyết trình cho nội dung thảo luận. | Thuyết trình đủ ý trong 3 phút. (5 điểm) | Thuyết trình đủ ý hơn 3 phút. (3 điểm) | Thuyết trình chưa đủ ý (2 điểm) | 
Tổng điểm |  |  |  | 

## Slide 54
Nhiệm vụ:
Nhóm 1,3: Hoàn thành phiếu học tập số 1
Nhóm 2,4: Hoàn thành phiếu học tập số 2
Viết ý cá nhân: 2 phút
Chia sẻ trong nhóm: 2 phút.
Thống nhất ý kiến chung trong nhóm: 1 phút,
HOẠT ĐỘNG NHÓM

## Slide 55
Phiếu học tập 1 | 
Nhiệm vụ: Tìm hiểu về tín hiệu tương tự | 
Tín hiệu tương tự là gì? Phân loại các dạng tín hiệu tương tự. | Là tín hiệu liên tục theo thời gian. Gồm có tín hiện tuần hoàn hoặc không tuần hoàn.
Lấy ví dụ về tín hiệu tương tự. | Tín hiệu truyền hình đen trắng; …
Trong tín hiệu tương tự, đại lượng nào biến đổi liên tục theo thời gian? | Điện áp biến đổi liên tục theo thời gian.
Tín hiệu tương tự có bao nhiêu giá trị (mức) điện áp? | Có vô số mức điện áp trong một khoảng thời gian
Sự khác nhau cơ bản giữa tín hiệu tương tự và tín hiệu số là gì? | Tín hiệu tương tự chứa thông tin liên tục; tín hiệu số chứa thông tin rời rạc.

## Slide 56
Phiếu học tập 2 | 
Nhiệm vụ: Tìm hiểu về tín hiệu số | 
Tín hiệu số là gì? Phân loại các dạng tín hiệu số. | Tín hiệu số là tín hiệu rời rạc theo thời gian.
Lấy ví dụ về tín hiệu số. | Tín hiệu ở máy tính, điện thoại di động…..
Tín hiệu số có bao nhiêu giá trị điện áp? | Có một số hữu hạn các giá trị điện áp…..
Tín hiệu số với 2 mức và tín hiệu số với 4 mức, tín hiệu nào cho phép mang nhiều bit hơn trên 1 mức? | Tín hiệu số với 4 mức mang nhiều bit hơn so với tín hiệu số với 2 mức
Sự khác nhau cơ bản giữa tín hiệu tương tự và tín hiệu số là gì? | Tín hiệu tương tự chứa thông tin liên tục; tín hiệu số chứa thông tin rời rạc.

## Slide 57
TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ
01

## Slide 58
01
02
03
04
Đặc điểm
Gồm 2 dạng: tuần hoàn và không tuần hoàn.
Tín hiệu tuần hoàn có dạng sóng lặp lại sau mỗi chu kì.
Tín hiệu không tuần hoàn không có sự lặp lại, không có chu kì.
Là tín hiệu liên tục theo thời gian.
Tín hiệu tương tự

## Slide 59
Tín hiệu được truyền trên đường dây cáp đồng nối điện thoại cố định với tổng đài là tín hiệu tương tự.

## Slide 60
Tín hiệu truyền hình đen trắng phát vào thập niên 90 là tín hiệu tương tự.

## Slide 61
Các vạch màu chuẩn SMPTE cùng hàng loạt các thẻ kiểm tra gồm tín hiệu analog của màu đen, màu trắng hoàn toàn và dải màu dưới màu đen. Các màu này đại diện cho mức điện áp thấp nhất được phép để truyền tải tần số thấp trong các chương trình phát sóng theo chuẩn NTSC.
Notes: Thời gian gần đây, những hình ảnh này không còn thường xuyên xuất hiện trên truyền hình như trước đây. Một phần do sự phát triển các loại màn hình không sử dụng đèn hình như LCD, một phần là do thời lượng phát sóng của các chương trình truyền hình dẫn đến việc không còn thời gian để có thể hiện thị lại các hình ảnh thẻ kiểm tra nhiều như những năm 80,90.

## Slide 62
Sóng âm thanh đập vào micro được biến đổi thành tín hiệu tương tự có điện áp thay đổi liên tục.

## Slide 63
02
TÍN HIỆU SỐ

## Slide 64
Tìm hiểu về tín hiệu số
Tín hiệu số là gì?

## Slide 65
Định nghĩa
Là tín hiệu rời rạc theo thời gian và thường được biểu diễn dưới dạng xung vuông.
Đặc điểm
Chỉ nhận một số hữu hạn các giá trị/mức điện áp trong một khoảng thời gian.
Mã hóa
Quy ước
1 điện áp có thể có nhiều hơn 2 giá trị điện áp ( mức).
Ta có thể gửi nhiều hơn 1 bit.
Tín hiệu số
Bit là đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn thông tin
Mỗi bit là một chữ số nhị phân 0 hoặc 1

## Slide 66
Điều chỉnh âm thanh trong loa máy tính
điều chỉnh âm thanh ti vi
có thể tăng âm lượng lớn lên hoặc nhỏ đi trong máy nghe nhạc….

## Slide 67
Phân biệt tín hiệu tương tự và tín hiệu số

## Slide 68
Tín hiệu tương tự | Tín hiệu số
Một tín hiệu tương tự đại diện cho một sóng liên tục thay đổi liên tục trong một khoảng thời gian. | Tín hiệu số đại diện cho một sóng không liên tục mang thông tin ở định dạng nhị phân và có các giá trị riêng biệt.
Được biểu thị bằng sóng hình sin liên tục | Được biểu thị bằng sóng vuông.
Tín hiệu tương tự mô tả đặc trưng của sóng đối với biên độ, chu kỳ hoặc tần số và pha của sóng. | Tín hiệu số mô tả đặc trưng của sóng đối với tốc độ bit và khoảng bit.
Phạm vi không cố định | Phạm vi là hữu hạn và nằm trong khoảng từ 0 đến 1.
Dễ bị méo hơn khi phản ứng với nhiễu | Có khả năng miễn nhiễm với nhiễu do đó hiếm khi phải đối mặt với bất kỳ biến dạng nào.
Ví dụ: giọng nói của con người | Ví dụ: truyền dữ liệu trong máy tính.

## Slide 69
03
TRUYỀN DỮ LIỆU DƯỚI DẠNG TƯƠNG TỰ VÀ DẠNG SỐ

## Slide 70
Tìm hiểu về truyền dữ liệu
Phiếu học tập số 3
Nhiệm vụ: Hãy rút ra ưu, nhược điểm của việc truyền dữ liệu dưới dạng số so với việc truyền dữ liệu dưới dạng tương tự theo các gợi ý sau: a) Ảnh hưởng của nhiễu. b) Suy giảm trong quá trình truyền và ghi/đọc. c) Chất lượng tín hiệu và số lần sao chép. d) Khả năng khôi phục tín hiệu. e) Khả năng nén, lưu trữ, xử lí, bảo mật. g) Cho phép nhiều người dùng.
Hoạt động nhóm
Lưu ý: Mỗi nhóm gồm 4,5 học sinh, có 1 nhóm trưởng, 1 thư kí

## Slide 71
Tôi tài giỏi – bạn cũng thế
* Nhiệm vụ: Hoàn thành phiếu học tập số 3
* Thời gian: 5 phút
1 phút viết ý kiến ra góc
1 phút thống nhất ý kiến chung
Trình bày trước lớp

## Slide 72
Đặc điểm | Tín hiệu tương tự | Tín hiệu số
Ảnh hưởng của nhiễu |  | 
Suy giảm trong quá trình truyền và ghi/đọc |  | 
Chất lượng tín hiệu và số lần sao chếp |  | 
Khả năng khôi phục tín hiệu |  | 
Khả năng nén, lưu trữ, xử lí, bảo mật |  | 
Cho phép nhiều người dùng |  | 
Phiếu học tập số 3

## Slide 73
Tôi tỏa sáng – 1 phút
Thời gian trình bày 1 phút
Tiêu chí:
+ Ngắn gọn, súc tích.
+ Đúng trọng tâm.
+ Đúng giờ.
+ Thần thái phong cách
Phiếu học tập số 3
Nhiệm vụ: Hãy rút ra ưu, nhược điểm của việc truyền dữ liệu dưới dạng số so với việc truyền dữ liệu dưới dạng tương tự theo các gợi ý sau: Ảnh hưởng của nhiễu. Suy giảm trong quá trình truyền và ghi/đọc. Chất lượng tín hiệu và số lần sao chép. Khả năng khôi phục tín hiệu. Khả năng nén, lưu trữ, xử lí, bảo mật. Cho phép nhiều người dùng.

## Slide 74
 | Tín hiệu tương tự | Tín hiệu số
Ảnh hưởng của nhiễu | Dễ bị nhiễu | Ít bị nhiễu
Suy giảm trong quá trình truyền và ghi/đọc | Không giữ nguyên được chất lượng tín ban đầu | Giữ nguyên được chất lượng tín ban đầu
Chất lượng tín hiệu và số lần sao chép | Nếu bị nhiễu thì không sao chép được | sao chép được vô số lần
Khả năng khôi phục tín hiệu | Bị nhiễu thì không khôi phục được | khôi phục được
Ưu, nhược điểm của việc truyền dữ liệu dưới dạng số so với việc truyền dữ liệu dưới dạng tương tự

## Slide 75
Ưu, nhược điểm của việc truyền dữ liệu dưới dạng số so với việc truyền dữ liệu dưới dạng tương tự
 | Tín hiệu tương tự | Tín hiệu số
Khả năng nén, lưu trữ, xử lí, bảo mật | Quá trình xử lý có thể được thực hiện trong thời gian thực và tiêu tốn ít băng thông hơn so với tín hiệu số | Không đảm bảo rằng quá trình xử lý tín hiệu số có thể được thực hiện trong thời gian thực nhưng dễ dàng lưu trữ và bảo mật an toàn hơn
Cho phép nhiều người dùng | Dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan nên chỉ có thể truyền cho một số người, một nhóm nhỏ | Có thể cho nhiều người dùng mà vẫn đảm báo chất lượng tín hiệu

## Slide 76
Truyền dữ liệu dưới dạng tương tự
Tín hiệu tương tự có vô số mức điện áp trong một khoảng thời gian.
Truyền dữ liệu tương tự là sử dụng các sóng liên tục dạng sin hoặc cosin để truyền tải thông tin.
1
2

## Slide 77
Truyền dữ liệu dưới dạng số
Tín hiệu số chỉ có một số hữu hạn các giá trị điện áp.
Truyền dữ liệu dưới dạng số là sử dụng các mức điện áp (xung vuông, rời rạc) để truyền tải thông tin.
1
2

## Slide 78
Có thể chuyển đổi tín hiệu tương tự - số hay từ tín hiệu số - tương tự không?

## Slide 79
04
HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỬ DỤNG BỘ CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ - SỐ VÀ SỐ - TƯƠNG TỰ

## Slide 80
Truyền giọng nói hoặc âm nhạc liên quan đến chuyển đổi tương tự - số (ADC) trước khi truyền và chuyển đổi số - tương tự (DAC) khi nhận
Các tín hiệu như giọng nói và âm nhạc đôi khi cần được chỉnh sửa, thêm bớt các hiệu ứng, hoặc lưu trữ trong máy tính và các thiết bị kĩ thuật số……
=> Trong các hệ thống truyền giọng nói hoặc âm nhạc người ta thường sử dụng các bộ ADC và DAC để thực hiện việc chuyển đổi qua lại giữa hai loại tín hiệu này.

## Slide 81
Tín hiệu tương tự
Tín hiệu số
Tín hiệu tương tự
Ví dụ:
Quá trình xử lí tín hiệu

## Slide 83
Ai nhanh hơn?
Nhiệm vụ: HS nhìn nhanh hình ảnh sau trong 30 giây và hoàn thành sơ đồ trong 2 phút.
Hình thức: Hoạt động tập thể (4 bạn), dán nhanh vào phiếu HT.
Thời gian: 2 phút.
Phần thưởng: Dành cho nhóm HS đúng nhất và đúng thời gian.

## Slide 85
Bộ phát
Anten phát
Khuếch đại
Anten thu
Bộ thu
Khuếch đại

## Slide 86
Bộ biến điệu: Trộn dao động điện từ cao tần với dao động điện từ âm tần.
Bộ tách sóng: Tách dao động điện từ âm tần ra khỏi dao động điện từ cao tần.

## Slide 87
Nguyên lí hệ thống truyền dẫn sử dụng bộ chuyển đổi tương tự - số và số - tương tự
1
Thu nhận giọng nói từ micro
(tín hiệu tương tự)
Khuếch đại
Tín hiệu số
Chuyển thành tín hiệu tương tự
2
3
4

## Slide 88
Muốn truyền giọng nói hoặc âm nhạc chúng ta phải biến đổi chúng từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số vì tín hiệu đầu vào là tín hiệu tương tự và muốn truyền đi thì tín hiệu số sẽ đảm bảo được chất lượng của tín hiệu.
Muốn thu giọng nói hoặc âm nhạc chúng ta lại phải biến đổi ngược từ tín hiệu số sang tín hiệu tương tự vì tín hiệu đầu vào là tín hiệu số và tín hiệu tương tự là tín hiệu tốt đối với việc thu giọng nói, âm nhạc.
Muốn thu giọng nói hoặc âm nhạc ta phải biến đổi từ tín hiệu số - tín hiệu tương tự

## Slide 90
Ai là cha đẻ của Internet?

## Slide 91
Luyện tập
Điện thoại đã ra đời như thế nào?

## Slide 92
Ngày 3/4/1973, Martin Cooper đã thực hiện cuộc gọi đầu tiên từ một chiếc điện thoại di động cầm tay trên đường phố Manhattan, Mỹ.
Notes: https://vtv.vn/cong-nghe/cha-de-cua-dien-thoai-di-dong-lo-ngai-ve-tac-dong-tu-phat-minh-cua-minh-20230302110911816.htm

## Slide 93
LUYỆN TẬP
Củng cố kiến thức

## Slide 94
Câu 1: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống:
a. Tín hiệu số là tín hiệu………… và thường được biểu diễn dưới dạng ………………
b. Tín hiệu tương tự là tín hiệu ………………theo thời gian.
c. Tín hiệu ……………… có dạng sóng lặp lại sau mỗi …………………
d. Tín hiệu ……… chỉ có một số ………… các giá trị điện áp.
rời rạc
xung vuông
liên tục
tuần hoàn
chu kì
số
hữu hạn

## Slide 95
Câu 2. Hãy nối những công thức/ kí hiệu tương ứng ở cột A với những khái niệm tương ứng ở cột B
Đáp án: 1 - b, 2 - d, 3 - a, 4 – c.

## Slide 96
Hệ thống truyền dẫn sử dụng các bộ chuyển đổi ADC và DAC
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1
Ưu điểm của việc truyền tín hiệu số so với tín hiệu tương tự
Phân biệt tín hiệu tương tự và tín hiệu số
2
3

## Slide 97: Bài 6: SUY GIẢM TÍN HIỆU

## Slide 98: Bài 6: SUY GIẢM TÍN HIỆU

## Slide 99: Bài 6: SUY GIẢM TÍN HIỆU
Nhận xét: Khi một tín hiệu lan truyền trong môi trường truyền dẫn (ví dụ trong dây dẫn, Không khí,…) thì công suất của nó bị giảm, ta nói tín hiệu bị suy giảm.

## Slide 100: Bài 6: SUY GIẢM TÍN HIỆU
I. MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN
Hiểu theo nghĩa hẹp trong truyền dữ liệu:
+ Môi trường truyền dẫn: là không gian tự do (không khí, nước, khoảng không ngoài vũ trụ), cáp đồng, cáp quang,...
+ Thông tin là một tín hiệu, là kết quả của một sự chuyển đổi dữ liệu từ một dạng khác.
1. Định nghĩa:
Hiểu theo nghĩa rộng: Môi trường truyền dẫn là bất cứ thứ gì có thể mang thông tin từ nguồn đến đích.

## Slide 101: Bài 6: SUY GIẢM TÍN HIỆU
I. MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN
2. Phân loại môi trường truyền dẫn:
Môi trường truyền dẫn: có thể hữu tuyến (có dây) hoặc vô tuyến (không dây).
+ Hữu tuyến: như cáp kim loại hoặc cáp quang.
+ Vô tuyến: như sóng Radio, sóng Micro, Hồng ngoại.
Chú ý: Để tăng tốc độ truyền dẫn và chất lượng tín hiệu được truyền đi, người ta sử dụng: cáp xoắn đôi, cáp đồng trục, cáp sợi quang.

## Slide 102: Bài 6: SUY GIẢM TÍN HIỆU
I. MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN
2. Phân loại môi trường truyền dẫn:
Chú ý: Để tăng tốc độ truyền dẫn và chất lượng tín hiệu được truyền đi, người ta sử dụng: cáp xoắn đôi, cáp đồng trục, cáp sợi quang.

## Slide 103: Bài 6: SUY GIẢM TÍN HIỆU
1. Sự suy giảm tín hiệu
- Suy giảm tín hiệu là sự mất mát năng lượng khi tín hiệu được truyền qua môi trường truyền dẫn.
Ví dụ: khi một tín hiệu được truyền qua một dây dẫn, dây dẫn sẽ ấm hoặc nóng lên trong khi truyền, một phần năng lượng điện trong tín hiệu đã được chuyển thành nhiệt năng.
Để bù lại sự mất mát này, người ta thường sử dụng các bộ khuếch đại để khuếch đại tín hiệu.
II. SỰ SUY GIẢM TÍN HIỆU VÀ ĐƠN VỊ ĐO

## Slide 104: Bài 6: SUY GIẢM TÍN HIỆU
a) Trong cáp đồng:
Do chiều dài của dây
Do mối nối.
Do nhiệt độ môi trường
Do điện trở, điện môi và phát xạ.
II. SỰ SUY GIẢM TÍN HIỆU VÀ ĐƠN VỊ ĐO
2. Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm tín hiệu

## Slide 105: Bài 6: SUY GIẢM TÍN HIỆU
b) Trong sợi cáp quang:
- Suy giảm do vật liệu hấp thụ ánh sáng, các tạp chất trong sợi quang.
- Suy giảm do tán xạ ánh sáng.
- Suy giảm do sợi quang bị uốn cong khi chế tạo hoặc lắp đặt.
II. SỰ SUY GIẢM TÍN HIỆU VÀ ĐƠN VỊ ĐO
2. Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm tín hiệu

## Slide 106: Bài 6: SUY GIẢM TÍN HIỆU
c) Trong môi trường vô tuyến (không dây):
- Suy giảm do khoảng cách truyền dẫn.
- Suy giảm do hiệu ứng đa đường truyền, do vật cản.
- Suy giảm do sự chuyển động của bộ thu và bộ phát.
- Suy giảm do sự khúc xạ, nhiễu xạ, tán xạ.
II. SỰ SUY GIẢM TÍN HIỆU VÀ ĐƠN VỊ ĐO
2. Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm tín hiệu

## Slide 107: Bài 6: SUY GIẢM TÍN HIỆU
II. SỰ SUY GIẢM TÍN HIỆU VÀ ĐƠN VỊ ĐO
3. Đơn vị đo:
+ Độ lợi (hệ số khuếch đại) hoặc suy giảm tín hiệu được xác định bởi công thức: L = lg(P2/P1) (1)
L tính bằng đơn vị Bel (B).
Hoặc: L = 10.lg(P2/P1) (2)
Khi đó L tính bằng đơn vị đề xi Bel (dB). Vì 1B = 10dB.

## Slide 108: Bài 6: SUY GIẢM TÍN HIỆU
II. SỰ SUY GIẢM TÍN HIỆU VÀ ĐƠN VỊ ĐO
3. Đơn vị đo:
L = lg(P2/P1) (B) Hoặc: L = 10.lg(P2/P1) (dB)
Trong đó:
P1 là công suất đầu vào (công suất phát).
P2 là công suất đầu ra (công suất thu).

## Slide 109: Bài 6: SUY GIẢM TÍN HIỆU
II. SỰ SUY GIẢM TÍN HIỆU VÀ ĐƠN VỊ ĐO
3. Đơn vị đo:
- Hệ số suy giảm trên một đơn vị dài: dB/km (là số dB bị suy giảm khi tín hiệu truyền qua 1 km)

## Slide 110: Bài 6: SUY GIẢM TÍN HIỆU
II. SỰ SUY GIẢM TÍN HIỆU VÀ ĐƠN VỊ ĐO
3. Đơn vị đo:
* Trả lời câu hỏi: Cho công suất tín hiệu tại đầu vào cáp sợi quang là 2mW, cáp có hệ số suy giảm là 0,3 dB/km, tính công suất tín hiệu ở đầu ra của cáp tại khoảng cách 5 km.
HD:
Độ suy giảm tín hiệu là L = 0,3.5 = 1,5 dB
P1 = 2 mW
Từ công thức: L = 10.lg(P2/P1) với L tính bằng dB, thay số ta được:
1,5 = 10.lg (P2/2)  P2 = 2,825 (mW)

## Slide 111: Bài 6: SUY GIẢM TÍN HIỆU
II. SỰ SUY GIẢM TÍN HIỆU VÀ ĐƠN VỊ ĐO
3. Đơn vị đo:
Người ta còn sử dụng đơn vị dBm (decibel-milliwatt) để đo công suất tín hiệu Pm theo mW.
Công thức:
VD: Mức công suất bằng 0 dBm tương ứng với công suất 1 milliwatt. Mức tăng 10 dB tương đương với mức tăng công suất gấp 10 lần. Mức tăng 3 dB tương đương với tăng gấp đôi công suất, có nghĩa là mức 3 dBm tương ứng với công suất 2 mW